Apuntes
STARSHIP
Technical • 9 cameras (3 front, 4 sides, 2 rear) • 8 ultrasonic obstacle detectors (front) and radar • 2 Inertial Measurement Units • 1 GPS • 6 driven wheels • Motors: brushless electric motors • Battery: 8000mAh Lithium Polymer 18.5V • Charging time: 45min • Charger input voltage: 100-240V • Charge power consumption: up to 250W

“The robot has obstacle detection. It has a ‘situational awareness bubble’ around it - featuring a combination of 10 cameras, ultrasonic sensors, radars, neural networks and more to detect obstacles, whether that is a dog or a pedestrian/cyclist. The robot will always stop at a safe distance

The robot features a minimum of nine visible cameras, including three stereo pairs for a total of six visible spectrum cameras, along with three 3D Time of Flight cameras. It uses an Nvidia Tegra K1 mobile processor to perform machine vision and autonomous driving functions, as well as ultrasonic sensors with 360° view, and GPS and IMU / accelerometer. All of these components provide navigation, situational awareness, and reaction controls for the robot.
CAMARA SHAKEY
- Esta última puede girar 180 alrededor de una línea central vertical, y puede titularse +60 grados y 45 grados alrededor de un eje horizontal ubicado debajo y perpendicular al eje óptico de la cámara. Está equipada con una lente manualmente reemplazable. La lente se monta en un mecanismo con dos motores para el control del iris y enfoque. El control de todos los grados de libertad de la cámara y su sistema de lentes se logra mediante motores paso a paso. La rotación de la cámara alrededor del eje vertical está bajo el control de un servo similar al utilizado para las ruedas del vehículo. El control desde la computadora se realiza con comandos de IZQUIERDA o DERECHA con un número determinado de pasos. La cámara tiene un interruptor de terminal de rotación de izquierda en + 180 grados de rotación y uno de derecha en – 180 grados de rotación. La inclinación de la cámara es controlada por un motor paso a paso operado a una velocidad de paso constante. El motor reacciona a un TILT UP o TILT DOWN para un número determinado de pasos.
- Utiliza una lente. El enfoque es controlado por un motor paso a paso y el iris por otro. La rotación está limitada switches. Estos preajustan los contadores en el enfoque máximo y el iris mínimo asociados con los motores paso a paso. La lógica de control tiene un contador ascendente-descendente para la distancia y la dirección.
- Para tener una panorámica independiente, se usa la combinación con el telemetro de TV. La cámara está montada sobre un yugo que se puede girar mediante un motor paso a paso montado verticalmente. El yugo acomoda un eje horizontal transversal, alrededor del cual se puede inclinar la cámara de TV. El tren de transmisión de inclinación incorpora un tornillo sin fin y otro motor paso a paso. En el modo panorámico, los interruptores de límite y se proporcionan topes, así como un retén electromagnético, que actúa sobre un engranaje de 20Q, montado en el eje de un motor paso a paso de 200 pasos / revolución.
- La cámara de TV está ubicada de tal manera que la superficie fotosensible de su tubo vidicón está exactamente en el intersección del eje de panorámica vertical y el eje de inclinación. Girando el vehículo sobre su eje vertical, mover la cámara e inclinarla, no afecta la ubicación del vidicón, sólo su dirección
- También pareció conveniente conectar el telémetro directamente a la cámara de televisión. De esta forma, la distancia de un objeto, visto por la línea central óptica o la cámara de TV, desde se puede medir el telémetro.Una disposición separada o la cámara de televisión y el telémetro era igualmente lógica: El mapeo de distancias o los alrededores se pueden realizar mientras la cámara de TV digerir "y reconocer una escena en particular. Sin embargo, la complejidad cinemática de este

La cámara de TV consta de una unidad de control montada en la plataforma del vehículo y
un cabezal de cámara montado en un pedestal en el centro del vehículo. La cámara puede ser
girado :: 180 grados alrededor de una línea central vertical, y puede titularse +60 grados y
45 grados alrededor de un eje horizontal ubicado debajo y perpendicular al eje óptico de
la Cámara. La cámara está equipada con una lente reemplazable manualmente. La lente se monta
en un mecanismo con dos motores para control de iris y enfoque. El control de todos los grados
La libertad de la cámara y su sistema de lentes se logra mediante motores paso a paso. los
La rotación de la cámara alrededor del eje vertical está bajo el control de un servo similar al
utilizado para las ruedas del vehículo. El control desde la computadora tiene la forma de IZQUIERDA
o comandos DERECHA de un número determinado de pasos.

La cámara tiene una rotación a la izquierda
interruptor de terminal en + 180 grados de rotación y un interruptor de terminal de rotación derecha en - 180
grados de rotación. \ Cuando estos interruptores se cierran, la rotación en la dirección en proceso
interrumpido. Los interruptores también señalan el circuito de emergencia, provocando una señal de interrupción en
el ordenador. Asociado con la rotación del eje, también hay un contador de distancia panorámica.
El contenido del contador se puede transmitir a la computadora. La inclinación de la cámara es
controlado por un motor paso a paso operado a una velocidad de paso constante. El motor reacciona a un
TILT UP o TILT DOWN para un número determinado de pasos. El mecanismo de inclinación tiene
interruptores limitadores hacia arriba y hacia abajo. Los interruptores de límite detienen la inclinación y señalan la interrupción
circuitos en la computadora. El contenido del contador de inclinación se puede transmitir al
computadora. Un mecanismo de freno bloquea la cámara en su posición de inclinación cuando se enciende
quitado del motor.
Actualmente solo se utiliza una lente. El enfoque es controlado por un motor paso a paso y el iris por
otro. La rotación está limitada por finales de carrera. Los finales de carrera preajustan los contadores
en el enfoque máximo y el iris mínimo asociados con los motores paso a paso.
La lógica de control tiene un contador ascendente-descendente para la distancia y la dirección.

Aunque es posible escanear con una cámara de TV que está montada rígidamente en un vehículo
que es capaz de girar alrededor de su propio eje vertical, parecía conveniente prever
una capacidad de panorámica independiente. Por lo tanto, la combinación de telémetro de TV está montada
sobre un yugo que se puede girar mediante un motor paso a paso montado verticalmente. El yugo
acomoda un eje horizontal transversal, alrededor del cual se puede inclinar la cámara de TV.
El tren de transmisión de inclinación incorpora un tornillo sin fin y otro motor paso a paso. El gusano
la unidad es necesaria para hacer frente a los momentos de vuelco excesivos que se originan en una revisión
versión del telémetro. Cuando el motor paso a paso no está en funcionamiento, el tornillo sin fin
proporciona una función de bloqueo automático como una ventaja adicional. En el modo panorámico, los interruptores de límite y
se proporcionan topes, así como un retén electromagnético, que actúa sobre un engranaje de 20Q,
montado en el eje de un motor paso a paso de 200 pasos / revolución. El yugo fue diseñado para
estas funciones solamente. El eje o el motor de giro está montado coaxialmente con la vertical
línea central del vehículo; es decir, si se dan comandos iguales y opuestos al controlador
w talones, la ubicación del eje del motor de giro no cambia. La cámara de TV está ubicada en
de tal manera que la superficie fotosensible de su tubo vidicón está exactamente en el
intersección del eje de panorámica vertical y el eje de inclinación. Girando el vehiclc sobre su
eje vertical, mover la cámara e inclinarla, no afecta la ubicación del vidicón
superficie, sólo su dirección.

También pareció conveniente conectar el telémetro directamente a la cámara de televisión. En esto
forma, la distancia de un objeto, visto por la línea central óptica o la cámara de TV, desde
se puede medir el telémetro.
Una disposición separada o la cámara de televisión y el telémetro era igualmente lógica:
El mapeo de distancias o los alrededores se pueden realizar mientras la cámara de TV
digerir "y reconocer una escena en particular. Sin embargo, la complejidad cinemática de este
El arreglo parecía prohibitivo en comparación con las posibles ventajas.
Se montaron motores paso a paso en la carcasa de la lente de la cámara de TV para controlarlos por computadora.
ajuste del enfoque y el iris. Dado que estos motores funcionan en modo de bucle abierto
se puede perder el recuento de pasos. Por lo tanto, interruptores de límite separados para el enfoque y el iris
se proporcionan funciones y en ambos extremos o su rango. Siempre que los interruptores de límite
act.ed, los contadores se restablecen en consecuencia. Este es también el esquema utilizado en la sartén.
y modos de inclinación.